AER

Audio Electric Research

The acoustic people

ALPHA

Návod k používání

Obsah:

- Úvod

- Bezpečnostní opatření

- Řídící prvky

- Přehled použití

- Technická data

- Úvod

Vítejte u AER. Děkujeme  za zakoupení Alpha.

Vybrali jste si profesionální kompaktní a výkonný zesilovač, který byl  speciálně vyvinutý pro ozvučení akustických nástrojů ve vynikající kvalitě s typickým AER autentickým a transparentním zvukem.

Jeden kanál – dva samostatné vstupy dovolují současně používat nástroj a mikrofon, i když hlavní je nástroj.  Dynamicky ovládaný zesilovač 40W a 8“ twin-cone

reproduktorový systém zaručuje nezkreslenou reprodukci i při velkém zesílení

- Bezpečnostní opatření

Než použijete vaši ALPHA, vždy dbejte na základní bezpečnostní opatření

k zmenšení rizika poranění ohněm nebo elektrickým šokem na minimum.

+    Čtěte všechny pokyny v tomto návodu a ujistěte se, že jim rozumíte.

+    Věnujte pozornost všem varováním pokynům a doplňkovým textům napsaným na

ALPHA.

+    Vždy používejte uzemněný síťový kabel  s vhodným předepsaným napětím .

Jestliže si nejste jisti uzemněním spojení, povolejte pro kontrolu kvalifikovaného

odborníka.

+    Nevystavujte vaši ALPHA kontaktu s vodou a nikdy se nedotýkejte zesilovače

mokrýma rukama.

+    Vždy používejte vaši ALPHA v místech, kde není v průchozí cestě a nehrozí

poškození přívodního kabelu.

+    Nepoužívejte vaši ALPHA blízko zařízení se silným elektromagnetickým polem

tak jako jsou velké rozvodné transformátory, generátory, neonová světla atd.

Nepokládejte instrumentální (signální) kabel souběžně se síťovým kabelem.

+    Ujistěte se, že vaše ALPHA je vypnuta před zasunutím síťového kabelu do

zásuvky.

+    Před čištěním vaší ALPHA, ji odpojte od zdroje síťového napětí.

K čištění používejte vlhkého hadříku. Nepoužívejte čistících prostředků a dbejte aby

se žádný roztok nedostal dovnitř zesilovače.

+    Při poškození vaší ALPHA v žádném případě neopravujte sami. Svěřte

případnou opravu autorizovanému servisu AER. Opravou v neautorizovaném  servisu

vám nebude uznána dvouletá záruka.

+    Držte se těchto pokynů pro vaši bezpečnost.

3.Řídící prvky

Přední panel  zleva doprava

input  one    XLR kombinace se vstupní zdířkou pro 6,3mm jack a zdířkou XLR samec

line/mic       přepínač módu pro předzesilovač

line: zdroj line úrovně, pro nástroje s aktivním předzesilovačem a

magnetickým snímačem

mic: symetrický mikrofonní vstup s 24V fantom napájením

gain              ovládání vstupní úrovně

input  two     zdířka pro 6,3mm jack line úrovně

pad               přepínač nastavení vstupní intenzity

horní pozice: standardní line úroveň

dolní pozice:  snížení  o 10db/V

gain               ovládání vstupní úrovně

clip               indikátor zatížení, pro oba kanály

colour          filtr středního pásma, funkční jen pro vstup 2

eq                 současně pro oba vstupy

Bass:             ovládání basů

Middle:         ovládání  středů

Treble:           ovládání  výšek

return           ovládání úrovně interního efektu

power           světelný indikátor sítě

master          ovládání úrovně celkové hlasitosti

Zadní panel  (zleva doprava):

výstupy

phones:  sluchátkový výstup

line-out:  výstup předzesilovače post-master ovládání

DI-out:     XLR výstup  před Master ovládáním efektové smyčky mono, paralelní.

send:     výstup, ke vstupu externího zařízení

return:    vstup, z výstupu externího zařízení nebo zdroje jiného signálu, např. CD

přehrávač

footswitch:  spojení s dvojitým nožním přepínačem pro přepínání  vnitřního a externího

efektu on a off

power:  kombinovaný hlavní spínač s držákem pojistky (1A pomalá)

příslušenství:  3/8“ mikrofonní adapter na stojan, ochranné pouzdro

- Přehled použití

+   Uvedení v činnost: místní síťové napětí musí souhlasit s povoleným napětím

ALPHA. Potřebné informace naleznete na zadní straně ALPHA.

Před zapnutím zesilovače by měly být MASTER a RETURN v poloze „0“ a ostatní

ovládače ve střední pozici. Potom zapojte všechny potřebné kabely instrumentální

nebo mikrofonu. Nyní můžete zapnout vaši ALPHA vypínačem sítě (power)

na zadní straně zesilovače. Zelené světýlko power ukazuje, že zesilovač je funkční.

+   Level control (ovládač úrovně):

Nastavte správně úroveň Master na „0“ a otevři gain na vstupu na např. 11

hodinu.  Použitím přepínače pad a ovládače  gain  nastavíte ALPHA na různé

snímačové systémy a zdroje  signálu. Zahrajte tvrdě nad Vaši běžnou hlasitost.

Indikátor zatížení (clip)  ukáže, když je vstupní signál příliš silný.

Zmírněte ho gain ovládačem nebo volume ovládačem na vaší kytaře nebo na jiném

zdroji, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku. Při změně na normální hraní indikátor

by neměl svítit..

Nyní víte:

Bude-li Váš snímač správně zapojený do vstupu ALPHA, můžete očekávat nejlepší možný výkon.

Nebude-li svítit clip indikace při normálním hraní, nebude docházet ke zkreslení zvuku.

Příležitostné problikávání clip indikace nevadí.

Konečně nastavte kýžené celkové hlasitosti master ovladačem.

Poznámka:

Jestliže snímač nebo předzesilovač davá slabý signál, nemůže ALPHA předvádět to nejlepší. Maximum hlasitosti nemůže být dosaženo a zvuk bude špatný.

Důležité je i plné nabití baterií  ekvalizéru ve Vašem nástroji. Často je to příčina brumu, syčení a zkreslení zvuku.

+   Tone controls:

ALPHA je vybavena 3-pásmovým ekvalizérem společným pro oba vstupy. Je

designován poskytnout Vám věrný nástroj změnit zabarvení Vašeho nástroje.

Vždy v porovnání přírodního zvuku Vašeho nástroje a zesíleného pro představu.

Colour switch aktivuje přídavný mid-cut treble-boost filter, který rozjasní zvuk a

udělá ho světlejší. To je obzvláště vhodné pro finger-style techniky hry.

Poznámka: Ovládače tone jsou aktivní a mají vliv na vnitřní úrovně zesilovače.

Sledujte clip indikaci.

+   Effects (efekty):

ALPHA má vestavěný (interní) digitální efekt. Otáčením ovládače Return vpravo se

zvětšuje intenzita efektu. Kromě toho můžete zapojit i externí efekt. Pro tento účel

použijte zásuvek na zadní straně  ALPHA  „Send“ a „Return“ (Send ke vstupu a

Return k výstupu z externího efektu).

Intenzitu nastavte na externím efektovém zařízení. Použitím „Effect-Pan“ ovládání

můžete míchat souvisle proměnlivou úroveň efektu do obou kanálů.

5. Technická data

input one:       XLR Combi

line:                 unbalanced, 1 MEG

mic:                 balanced, 600 Ohm

Voice filter 300 Hz

input two:

line:                 unbalanced, 2.2 MEG

pad:                 -10dBV

eff.return:        -10dBV/10k

outputs:

line:                  0dBV

DI:                    -20dBV

send:                -10dBV

foot switch      tip:     built in effect

ring:   external effect

sleeve:  ground

eq:                   bass: ± 8 dB/100 Hz

middle: ±3 dB/550 Hz

treble: ±11 dB/ 10 kHz

analogue signal processor:

limiter, subsonic filter

and enhancer

effect:                                    digital reverb

power amp:                          power consumption:

220-240 V / 50-60Hz / 55 VA

(110V / 50-60Hz)

rating:   40 Watt / 4 ohm rms

Mains Fuse:   1 A slow

speaker:                            8’ twin-cone speaker-system

(96 dB 1w/1m,

freq. range 60Hz-18kHz)

cabinet:                             0.47’ (12 mm) birch plywood

dimension:                       10.24’ (260 mm) high

10.43’ (265 mm) wide

9.25’ (235 mm) deep

finish:                                water based acrylic,

black spatter finish

weight:                             14.33 (6.5 kg)

***                                     0dB/V ~ 1V

***                                     specifications and appearance subject to

change without notice